## Slide 2
Modélisation et mise en équations
Transformées de Laplace
Etude des critères de performance : Pour une consigne d’entrée
Recherche de la fonction de transfert
Expression de la FTBF
Stabilité
rapidité
précision
  assurées ?
Réponse temporelle
L’étude des systèmes automatiques est présentée ici en déroulant un processus bien défini
A l’origine, le modèle est obtenu à partir des équations régissant le système dynamique ou à partir d’identifications expérimentales préalables
Le but est d’évaluer et d’améliorer les performances de Stabilité, de Précision et de Rapidité du système.
Plan de
Bode
Réponse en fréquence

## Slide 3
Etude des critères de performance : Pour une consigne d’entrée
Etude des critères de performance : Pour une consigne d’entrée
Modélisation et mise en équations
Transformées de Laplace
Recherche de la fonction de transfert
Expression de la FTBF
Stabilité
rapidité
précision
  assurées ?
Identification d’un système réel
Réponse temporelle
L’étude des systèmes automatiques est présentée ici en déroulant un processus bien défini
A l’origine, le modèle est obtenu à partir des équations régissant le système dynamique ou à partir d’identifications expérimentales préalables
Le but est d’évaluer et d’améliorer les performances de Stabilité, de Précision et de Rapidité du système.
Réponse en fréquence
Plan de
Bode

## Slide 4
Recherche de la fonction de transfert
Etude des critères de performance : Pour une consigne d’entrée
* Systèmes bouclés
Modélisation et mise en équations
Transformées de Laplace
Expression de la FTBF
A partir de la FTBF**
Réponse en fréquence*
Plan de Laplace
(lieu des pôles)
Stabilité
rapidité
précision
  assurées ?
Identification d’un système réel
Réponse temporelle
L’étude des systèmes automatiques est présentée ici en déroulant un processus bien défini
A l’origine, le modèle est obtenu à partir des équations régissant le système dynamique ou à partir d’identifications expérimentales préalables
Le but est d’évaluer et d’améliorer les performances de Stabilité, de Précision et de Rapidité du système.
Modélisation et mise en équations
Transformées de Laplace
Identification d’un système réel
Réponse temporelle
** Systèmes bouclés ou non
Plan de
Bode

## Slide 5
P.I.D.
Modélisation et mise en équations
Transformées de Laplace
Etude des critères de performance : Stabilité - Précision - Rapidité
Recherche de la fonction de transfert
Stabilité
rapidité
précision
  assurées ?
Non
Identification d’un système réel
P.
P.I.
P.D.
P. Proportionnel
I. Intégral
D. Dérivé
Choix et réglages
des Correcteurs
L’étude des systèmes automatiques est présentée ici en déroulant un processus bien défini
A l’origine, le modèle est obtenu à partir des équations régissant le système dynamique ou à partir d’identifications expérimentales préalables
Le but est d’évaluer et d’améliorer les performances de Stabilité, de Précision et de Rapidité du système.
Modélisation et mise en équations
Transformées de Laplace
Recherche de la fonction de transfert
Identification d’un système réel
P.I.D.
Non
P.
P.I.
P.D.
Choix et réglages
des Correcteurs
Etude des critères de performance : Pour une consigne d’entrée
** Systèmes bouclés ou non
* Systèmes bouclés
Expression de la FTBF
A partir de la FTBF**
Réponse en fréquence*
Plan de Laplace
(lieu des pôles)
Plan de
Bode
Stabilité
rapidité
précision
  assurées ?
Réponse temporelle
Réponse temporelle

## Slide 6
Mise en place des réglages sur le système
P.I.D.
Modélisation et mise en équations
Transformées de Laplace
Recherche de la fonction de transfert
Stabilité
rapidité
précision
  assurées ?
Prise en compte
des perturbations
Non
Oui
Précision
assurée ?
Non
Oui
Identification d’un système réel
P.
P.I.
P.D.
P. Proportionnel
I. Intégral
D. Dérivé
Choix et réglages
des Correcteurs
Choix et réglages
des Correcteurs
L’étude des systèmes automatiques est présentée ici en déroulant un processus bien défini
A l’origine, le modèle est obtenu à partir des équations régissant le système dynamique ou à partir d’identifications expérimentales préalables
Le but est d’évaluer et d’améliorer les performances de Stabilité, de Précision et de Rapidité du système.
Non
Oui
Etude des critères de performance : Pour une consigne d’entrée
** Systèmes bouclés ou non
* Systèmes bouclés
Expression de la FTBF
A partir de la FTBF**
Réponse en fréquence*
Plan de Laplace
(lieu des pôles)
Plan de
Bode
Réponse temporelle
Réponse temporelle

## Slide 10
On supprime la composante de régime transitoire
Régime permanent
Régime transitoire

## Slide 11


## Slide 12
G0
1 + j.
On appelle le complexe ainsi trouvé,
la transmittance isochrone


## Slide 13
On détermine la fonction isochrone en remplaçant la variable " " par " "
Pour chaque valeur particulière de ,
On calcule le module du complexe ainsi obtenu :
Conclusion :
pour obtenir le gain et la phase pour un système dont la fonction de transfert isomorphe est donnée,
c'est le gain de la fonction de transfert pour cette valeur de
On calcule l’argument du complexe ainsi obtenu :
c'est la phase de la fonction de transfert pour cette valeur de

## Slide 14
0
4

## Slide 15: Synthèse animée
e(t) = E0.sin(Ω.t)

## Slide 16: Synthèse animée
s(t) = S0.sin(Ω.t + φ)
e(t) = E0.sin(Ω.t)

## Slide 17: Synthèse animée
s(t) = S0.sin(Ω.t + φ)
e(t) = E0.sin(Ω.t)
On appelle réponse harmonique, la sortie s(t) en régime permanent d’un système soumis à une entrée e(t) périodique (sinusoïdale par exemple).

## Slide 18: Synthèse animée
s(t) = S0.sin(Ω.t + φ)
e(t) = E0.sin(Ω.t)
On peut caractériser l’effet du système uniquement avec deux grandeurs

## Slide 19: Synthèse animée
s(t) = S0.sin(Ω.t + φ)
e(t) = E0.sin(Ω.t)
Le rapport des amplitudes appelé gain du système et qui représente l’amplification du système
On peut caractériser l’effet du système uniquement avec deux grandeurs

## Slide 20: Synthèse animée
Le rapport des amplitudes appelé gain du système et qui représente l’amplification du système

## Slide 21: Synthèse animée
s(t) = S0.sin(Ω.t + φ)
e(t) = E0.sin(Ω.t)
Le déphasage φ appelé phase et qui représente le décalage de s(t) par rapport à e(t)
On peut caractériser l’effet du système uniquement avec deux grandeurs

## Slide 22: Synthèse animée
Le déphasage φ appelé phase et qui représente le décalage exprimé en degrés (ou radians) de s(t) par rapport à e(t)

## Slide 23: Synthèse animée
Les courbes e(t) et s(t) dessinées ne sont valables que pour la pulsation Ω du signal d’entrée.
s(t) = S0.sin(Ω.t + φ)
e(t) = E0.sin(Ω.t)

## Slide 31
14dB
-6dB
+4dB
0dB
-33dB
-33dB

## Slide 32
-90°
-90°
-180°
-45°
-75°
-120°

## Slide 35
20log(K)
10
20
-20dB
1 décade
 = K
K
p
-90
-180
?

## Slide 38
20log(K)
10
20
+20dB
1 décade
 = 1/K
H(j) = K. j
-90
-180
?
-10
-20
+90

## Slide 41
-/2
= 20.logK - 3dB
20.logK
- 
= 20.logK
20.log K - 20.log 
20.log K = 20.log K - 20.log 
  = 1

## Slide 42
20log(K)
10
20
-20dB
1 décade
Diagramme asymptotique de gain
0°
-45°
-90°
Diagramme asymptotique de phase
1 décade
Droite voisine
-3dB
Courbe de gain
 +5°
Courbe de phase

## Slide 45
20

## Slide 47
20log(K)
0
40
-40dB
1 décade
Diagramme asymptotique de gain
0°
-90°
-180°
Diagramme asymptotique de phase
20
r
QdB
1
2z
Courbe de gain
Cas z < 0,7
Pts à calculer
Exploiter les symétries
20log
Pt de résonance
Cas z  0,7
Cas z  0,7
20log
1
2z
0
0
z

## Slide 48
FIN

## Slide 49
FIN